Précaution d’usage : porter des gants pour éviter tout contact avec des échantillons potentiellement infectés.

En cas d’incident :

- Consulter la liste des codes d’erreurs ci jointe

- Si problème non résolu : envoyer un prélèvement au laboratoire pour le dosage et téléphoner aux techniciens de laboratoire au  51875  (*) entre 08H00 et 16H00 du lundi au vendredi

- * Conduite à tenir pour les techniciens de laboratoire : contacter la hotline

Listes des codes erreurs :

Codes d’information provoqués par des limitations spécifiques aux dosages

Codes d’informations causés par un échantillon ou la cassette de dosage

Codes d’information et messages provoqués par une défaillance de l’analyseur

Autres codes d’information

# Text boxes

CRP au bout du doigt

5

Appuyer sur la touche  pour passer un échantillon patient. Le couvercle s’ouvre automatiquement.

NB : Le couvercle ne doit jamais être ouvert à la main.

1

Prendre la cassette par la poignée. Retirer le capillaire de la cassette en le tirant vers le haut.

- Piquer le bout du doigt (propre, chaud et sec) avec une lancette adaptée.

-  essuyer la première goutte puis plonger le capillaire dans la 2ème goutte

- le sang monte par capillarité. 2.5µL suffisent à l’analyse.

2

6

Placer la cassette avec le code-barre à gauche.

Refermer le couvercle manuellement.

7

3

Appuyer sur pour saisir l’identifiant patient.

Appuyer sur  pour confirmer.

NB : si l’on n’identifie pas le patient, on ne peut pas imprimer de résultat

Replacer immédiatement le capillaire dans la cassette. L’analyse doit se faire dans la minute qui suit.

8

4

Le résultat s’affiche. Appuyer sur  pour imprimer et valider le résultat.

NB : si l’on appuie seulement sur  le résultat est validé mais ne s’imprime pas. Le couvercle s’ouvre automatiquement.

Identification de l’opérateur :

Saisir l’identifiant opérateur. Utiliser la touche  pour accéder au clavier alphabétique

9

Jeter la cassette dans un conteneur DASRI. Ne pas ré-utiliser la cassette usagée.